Pressemitteilung

Dauchingen, 16.11.12

Langfassung für Print:

Ethernet-Gateway für Schrittmotorantriebe und -steuerungen mit RS485/422-Schnittstelle

Kommunikation angetrieben

Der Hersteller und Distributor KOCO MOTION rüstet seine elektrischen Antriebe und Motion Control-Produkte für die Zukunft und präsentiert zur SPS IPC Drives Ethernet-fähige Lösungen. Im Fokus des Messeauftritts stehen die integrierten Schrittmotorantriebe MDRIVE Plus und MDRIVE Hybrid sowie das Ethernet-Gateway für die MDRIVE-Antriebe sowie die Schrittmotor-Steuerung MFORCE mit serieller RS485/422-Schnittstelle und ASCII-Befehlssatz.

Ethernet/IP-Schnittstelle

Nach MODBUS TCP steht nun auch Ethernet/IP als neuester Feldbus in den integrierten Schrittmotorantrieben der MDRIVE Plus und MDRIVE Hybrid zur Verfügung. Der weit verbreitete Feldbus Ethernet/IP basiert auf der Ethernet TCP/IP-Datenübertragung, welche mit der internationalen Normenreihe IEC 61158 durch die Nutzerorganisation ODVA standardisiert wurde. Über ein Konfigurationsprogramm wird das einzusetzende Ethernet-basierende Protokoll ausgewählt. Die Auswahlmöglichkeiten dabei sind Ethernet/IP, MODBUS TCP oder MCODE (ASCII-Befehlssatz).

In den MDRIVE Hybrid Ethernet/IP-Antrieben verhindert die patentierte Closed-Loop-Steuerung HMI (Hybrid-Motion-Control) zudem das Schrittmotor-typische „Außer-Tritt-Fallen“. Sie regelt bei Überlast mit Hilfe des integrierten Encoders die Drehzahl gegebenenfalls bis zum Stillstand herunter. Der Motor verhält sich somit wie ein DC-Servoantrieb und muss deswegen nicht mehr entsprechend überdimensioniert werden.

Der präzise Mikroschrittbetrieb gestattet hochauflösende Bewegungen und sehr genaues Positionieren. In der Motorflanschgröße NEMA 23 (56 x 56 mm) stehen jeweils vier Motorlängen zur Verfügung mit maximalen Drehmomenten bis 2 Newtonmetern sowie die Version als Linearaktuator mit Trapezgewindespindel. Damit lassen sich eine Vielzahl von Positionier-Anwendungen beispielsweise in der Automatisierungstechnik, der Messtechnik oder der Medizintechnik sehr einfach und schnell realisieren.

Ethernet-Gateway

Gateways dienen generell der Übersetzung und Anbindung von vorhandenen Schnittstellen-Protokollen zu anderen Schnittstellen und Feldbus-Systemen. Mit dem neuen Ethernet-Gateway von KOCO MOTION lassen sich zu den Schrittmotorantrieben der Baureihe MDRIVE jetzt auch Schrittmotorsteuerungen der Baureihe MFORCE mit serieller RS-485/422-Schnittstelle und ASCII-Befehlssatz über das Ethernet-Gateway in Ethernet-basierte Bus- und Feldbussysteme einbinden.

Über ein Konfigurationsprogramm stellt der Anwender die entsprechenden Parameter, Datenobjekte und die jeweilige IP-Adresse ein. Anschließend wählt er über den jeweiligen Port das entsprechende Ethernet-Protokoll aus, auf welches der MCODE genannte ASCII-Befehlssatz der RS485/422-Schnittstelle umgesetzt werden soll. Zur Auswahl stehen auch hier Ethernet/IP, MODBUS TCP und MCODE over Ethernet (ASCII-Befehlssatz).

Aufgrund der vielen bereits existierenden RS485/422-basierten MFORCE-Steuerungen und integrierten MDRIVE-Schrittmotorantriebe ergeben sich viele neue Möglichkeiten, Antriebe unterschiedlichster Leistungsklassen in ein entsprechendes Ethernet-basiertes Netzwerk einzubinden.

SPS/IPC/Drives: Halle 3, Stand 248

Bilder:

MDrive-Ethernet-Gateway1.jpg: Ethernet-Gateway (links) für MDRIVE-Antriebe und MFORCE-Steuerungen mit RS422/485

MDrive-Ethernet-Gateway2.jpg: Der integrierte Schrittmotorantrieb MDRIVE 23 ist jetzt mit der neuen Schnittstelle Ethernet/IP ausgestattet

#### Kontakt:

#### KOCO MOTION GmbH, Niedereschacher Str. 54, 78083 Dauchingen

Tel.: 07720 / 995 858-0, Fax: 07720 / 995858-9

E-Mail: info@kocomotion.de, Web: www.kocomotion.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262, Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de