Pressemitteilung

Gilching, 11.03.2013

Langfassung für Print:

## Überholen ohne einzuholen

Energieeffiziente Stauförderketten mit geringem Geräuschverhalten und langer Lebensdauer

Die Doppel-Plus-Stauförderkette von TSUBAKI bietet eine 2,5 mal größere Fördergeschwindigkeit gegenüber der Kettengeschwindigkeit. Dieses Leistungsmerkmal sorgt für einen reduzierten Energieverbrauch und eine längere Lebensdauer der Kette. Die erforderlichen Motorgeschwindigkeiten liegen gegenüber vorher eingesetzten Ketten nur noch bei 60 Prozent, so dass kleinere Motoren die höhere Leistung übernehmen können und zwar bei geringerem Geräuschverhalten.

Die Doppel-Plus-Stauförderkette verfügt über ein einzigartiges Design: Im Förderbetrieb ergibt die Reibung zwischen der großen Förderrolle und den kleineren Antriebsrollen eine Rotation des Rollenelements. Dabei sitzt die große zentrale Walze auf der kleineren äußeren Rolle, die die Kette auf einer Führungsschiene unterstützt. Die Reibung zwischen der großen und der kleinen Walze bewirkt, dass sie zwar gemeinsam, durch die unterschiedlichen Durchmesser im Verhältnis 1 zu 2,5 aber unterschiedlich schnell drehen. Dadurch fördert die Kette 2,5 mal schneller als das sie sich bewegt. Im Staubetrieb dreht die große Förderrolle frei, wenn das Fördergut angestaut wird. Das Freidrehen geschieht mit geringstem Reibverlust und Rollenverschleiß. Dieser Vorgang wird "Free Flow" genannt.

Kleinere Motoren dank langsamerer Geschwindigkeit

In Reaktion auf die verbesserten Fördergeschwindigkeiten, die durch die große Rolle realisiert werden, läuft die Kettengeschwindigkeit bis 60 Prozent langsamer. Als Folge lassen sich kleinere Motoren verwenden, was zu erheblichen Energieeinsparungen und einem geringeren Geräuschpegel von rund 15 dB gegenüber Standard-Außenrollen-Ketten führt. Für die künftige Entwicklung und Fertigung aller Antriebselemente hat TSUBAKI Umweltverträglichkeitsstandards eingeführt. Mit dem Logo "ECO-Link" versehene Produkte erfüllen diese Vorgaben. Die vorgestellte Stauförderkette darf das Gütesiegel tragen und erfüllt diese Standards.

Es gibt die Doppel-Plus-Kette in den fünf Größen 75, 100, 125, 150 und 200 mm sowie in verschiedenen Materialausführungen. Dabei empfiehlt der Hersteller den Werkstoff Schwarz-Stahl für normale Anwendungen, die verchromte Ausführung für Reinraum-Applikationen und eine Edelstahlversion für korrosive Umgebungen. Eine wartungsfreie Ausführung komplettiert das Angebot. Mit einer integrierten Abdeckung versehen, eignet sich die Kette für den Einsatz in Förderanlagen und überall dort, wo Kleinteile wie Schrauben und Muttern in die Lücken zwischen den Führungen und Rollen fallen können. Insgesamt gesehen eignet sich die Doppel-Plus-Stauförderkette für Anwendungen wie die Herstellung kleinerer elektronischer Komponenten, TV oder PC-Monitore und für den Einsatz in der Automobilindustrie.

Hannover Messe Halle 16, Stand D16

Bild:

Die Doppel-Plus-Stauförderkette von TSUBAKI bietet eine 2,5 mal größere Fördergeschwindigkeit gegenüber der Kettengeschwindigkeit.

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presse Service Büro GbR, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de