Pressemitteilung

Gilching, 14.5.2012

Langfassung für Print:

## Millionenfach zugreifen

Variantenreiche Greiferkette für zuverlässigen Halt und exakte Positionierung

Zum Formen, Befüllen und vakuumdichten Verpacken bietet TSUBAKI die sogenannte Greiferkette. Sie basiert auf der leistungsstarken Rollenkette des Unternehmens, deren speziell ausgelegte bewegliche Greifer einen zuverlässigen Halt und eine exakte Positionierung ermöglichen.

Die Greiferkette vom Typ M wurde für den erweiterten Betrieb konzipiert. Ihre Federn sind für mehr als zehn Millionen Zyklen unter hohen Geschwindigkeiten ausgelegt. Das Federdesign ermöglicht eine optimale Klemmkraft, hohe Zähigkeit und große Genauigkeit. Mit der nach außen geöffneten Schwenköffnung  lässt sich ein optimaler Produkteinzug für einen glatten Produkttransport realisieren. Je nach Bedarf stellt Tsubaki auch Greifer der Typen S, L und BU zur Verfügung. Sie lassen sich gerade nach oben und nach unten öffnen.

Große Variantenvielfalt

Für die vielseitigen Einsatzfälle der Greiferkette wie in der Lebensmittelindustrie, Elektronikfertigung oder Medizintechnik stehen verschiedene Varianten zur Verfügung:

So bietet sich für Umgebungen mit hohem Feuchtigkeitsanteil die vernickelte Kette an. Sie verbessert nicht nur die Optik sondern erhöht gleichzeitig die Korrosionsbeständigkeit.

Legt der Anwender Wert auf Wartungsfreiheit bzw. eine umweltbewusste Produktion sollte er sich für die Lambda-Kette entscheiden. Spezielle ölimprägnierte Buchsen gestatten bei dieser Kette einen schmiermittelfreien Betrieb und längere Standzeiten. Zudem gibt es keine Verunreinigungen und dank der Vermeidung von Wartungsdiensten erhöht sich die Produktivität.

Für die anspruchsvollen Umgebungen im Hygiene- und Nassbereich gibt es eine korrosionsbeständige Greiferkette in Edelstahlausführung.

Last but not least verbindet die spezialbeschichtete N.E.P. Kette das bewährte Design der hochfesten Karbonstahlkette mit einer umweltverträglichen und korrosionsbeschichteten Spezialbeschichtung. Auch sie eignet sich für den Einsatz unter feuchten Umgebungsbedingungen.

Einfachster Einbau

TSUBAKI bietet eine spezielle Einbautechnologie, mit der Anwender die Kette schnell auf die gewünschte Länge bringen können: Dabei ermöglichen spezielle Bolzen, die mit einer Senkvernietung versehen sind, eine einfache Kettenmontage. Zudem minimiert das werkseitige Vorrecken die Einlauflängung der Kette. Farbig markierte Verbindungsglieder erleichtern die Identifizierung und lassen sich bequem mittels Federverschlüssen installieren.

Für die künftige Entwicklung und Fertigung aller Antriebselemente hat TSUBAKI Umweltverträglichkeitsstandards eingeführt.  Mit dem Logo ECO-Link versehene Produkte erfüllen diese Vorgaben.

Bilder:

Greiferkette1.jpg: Die RS-Rollenkette von TSUBAKI ist jetzt mit neuen beweglichen Greifern erhältlich

Greiferkette2.jpg: Präzise verarbeitete Kettenräder mit Nocken für Greiferkette Typ M gibt es ab Lager

Greiferkette3.jpg:  Greiferkette inklusive Kettenrad-Paket

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de