Pressemitteilung

Gilching, 25.6.2012

Onlineversion:

Wartungsfreie Rollenkette mit 50 % besserer Verschleißfestigkeit

Kettenhersteller TSUBAKI präsentiert die fünfte Generation seiner wartungsfreien BS/DIN Lambda Rollenkette. Diese erfüllt die strengen Umweltstandards des Unternehmens, was das "Eco Link"-Logo zum Ausdruck bringt. Die neue Lambda Kette profitiert von mehreren Fortschritten in der Fertigungs- und Materialtechnologie, die eine 50 % längere Verschleißfestigkeit zur Folge haben. Vier Kernmerkmale zeichnen die Kette aus: Ölimprägnierte Sinterbuchse, spezialbeschichtete Bolzen, mittige Senkvernietung und Stanzringverdichtung

Die Buchsen der Lambda Kette sind ölimprägniert und bestehen aus Sintermetallen. Die Schmiermittelzusammensetzung sowie die Methoden zur Ölimprägnierung wurden auf den Prüfstand gestellt und optimiert. Die überarbeitete Geometrie der Buchsen und eine verbesserte Wärmebehandlung erhöhen die Leistungsfähigkeit der Lambda-Rollenkette. Die mikroskopischen Poren in den nahtlosen Sinterbuchsen wurden unter Vakuum mit einem Hochleistungsschmiermittel gefüllt. Die verbesserte Buchsenkonstruktion ermöglicht nun eine 50 % längere Verschleißfestigkeit.

Die Bolzenoberfläche der Lambda-Serie sind mit einer härtenden Spezialbeschichtung versehen, welche eine dauerhafte Eigenschmierung gewährleistet. Diese erhöht die Lebensdauer der Kette und verringert den Wartungsaufwand.

Der außergewöhnliche Senkvernietungsbolzen erleichtert die Demontage der Kette. Anhand einer Markierung am Nietkopf erkennt der Betreiber den Einbauzustand des Bolzens. Hat er sich aufgrund einer Überlastung der Kette gedreht, muss er ausgetauscht werden.

Die neue Lambda-Rollenkette von TSUBAKI verfügt über eine patentierte Stanzringverdichtung der Verbindungsglieder. Diese stellt sicher, dass sich die Kette bis zur vollen Nennleistung spezifizieren lässt. Herkömmliche Verbindungsglieder in typischer Schiebesitzausführung (Slip Fit) weisen meist eine 25 % geringere Dauerfestigkeit auf als die übrigen Kettenglieder. Die Stanzringverdichtung hat dieses Problem gelöst.

Bei Anwendungen in Förderbändern reduziert sich die Anfangslängung jetzt standardmäßig um 25 %. Das verringert den Wartungsbedarf nach der Installation, denn die Ketten müssen weniger nachgestellt werden. Die Folge ist eine insgesamt längere Verschleißfestigkeit. Die neue Kette zeigt ein äußerst stabiles Längungsmuster. Das minimiert zusätzlich den zwischenzeitlichen Nachstellbedarf von Kette und Zahnrad.

Bild:

Lambda1.jpg: Die wartungsfreie BS/DIN Lambda Rollenkette hat vier Kernmerkmale: 1 Ölimprägnierte Buchsen; 2 Spezialbeschichtete Bolzen; 3 Mittige Senkvernietung; 4 Stanzringverdichtung

Keywords:

Tsubaki, Antriebstechnik, Antriebselemente, Antriebsketten, Rollenketten, Lambda Kette,  Ölimprägnierung, Senkvernietung, Spzialbeschichtung, Stanzringverdichtung

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de