Pressemitteilung

Gilching, 17.08.11

Langfassung für Print:

## Kettenregel: lange leben

Maßgeschneiderte Antriebsketten für industrielle Einsatzfälle

Der Spezialist für Antriebstechnik und Energieführungs-Systeme TSUBAKI präsentiert sich auf der Motek in Halle 3 am Stand 3207 mit seinem Portfolio an Antriebs- und Rollenketten sowie Freiläufen und Rücklaufsperren. Ganz im Sinne von TCO (Total Cost of Ownership) sind die vorgestellten Antriebsketten kleiner in der Baugröße, bieten dabei eine höhere Leistungsfähigkeit, benötigen weniger Wartungsaufwand und ermöglichen längere Standzeiten. Schwerpunkt des Messeauftritts ist die RS Rollenkette „GT 4 Winner“, die sich gleich mit mehreren Patenten schmückt.

TSUBAKI präsentiert mit der RS Rollenkette die 4. Generation europäischer BS/DIN Premiumketten. Diese sind mit hochpräzisen zylindrischen und nahtlosen Buchsen ausgestattet, die  zu einer optimalen Kraftübertragung zwischen Bolzen und Buchse führen. Ihre patentierten Schmiernut-Buchsen sorgen für eine langanhaltende Schmierung. Das wird möglich durch die perfekt zylindrischen Präzisionskomponenten, die mit einer Schmiernut versehen sind. Diese halten das Öl am Kontaktpunkt fest und damit genau dort, wo es benötigt wird. Daraus resultieren eine verlängerte Lebenszeit der Kette, geringere Wartungskosten und ein besseres TCO. Die senkvernieteten Bolzen ermöglichen die einfache Demontage der Kette, ohne dabei die Buchsen zu beschädigen. Die Markierung auf dem Nietkopf zeigt eine eventuelle Rotation des Bolzens durch Überlastung an. Eine Erhöhung der Festigkeit des Verschlussgliedes auf 100 % der Basiskette wird durch die  patentierte Stanzringverdichtung der Verschlusslasche erreicht. Die vierte Premiumkette gibt es einfach, doppelt oder dreifach ausgeführt in den Größen RF06B bis RS48B. Einsatz findet die GT4 Winner zum Beispiel in Antrieben von Tiefbaumaschinen.

Leichtbaufreundlich und wartungsarm

Mit der wartungsarmen PC Kette präsentiert TSUBAKI eine besonders leichte sowie saubere und langlebige Alternative zur Edelstahlkette. Als Kombinationskette vereint sie die Vorteile von Kunststoff- und Edelstahlketten für Anwendungen, in denen es besonders auf Korrosionsschutz und Schmiermittelfreiheit ankommt. Ausgelegt in BS/DIN- und ANSI-Standard ist die PC Kette beständig gegen Witterungseinflüsse, Reinigungsmittel, Dampf oder Lebensmittelbestandteile wie Öl und Milchsäure. Einsatzgebiete sind besonders in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, der Verpackungsindustrie sowie in der Elektronik- und Halbleiterfertigung zu finden, wo sie als reine Antriebs- oder Förderketten verwendet werden.

Korrosionsbeständig und hochfest

Die N.E.P. (New Environmental Plating) Kette von TSUBAKI zeichnet sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit aus und bietet zudem die hohe Festigkeit einer Kette aus Karbonstahl. Besonders bei herkömmlichen Rollen ist in der Praxis der Kontakt zwischen Rolle und Zahnrad die Hauptursache für Verschleiß und damit immer Angriffspunkt für eine fortschreitende Korrosion an den Außenflächen. Jedes einzelne Bauteil der N.E.P. Kette hat hingegen eine Spezialbeschichtung, die maximalen Schutz vor rauen Betriebsbedingungen bietet. Einsatz finden diese umweltfreundlichen Ketten in der Lebensmittelverarbeitung, der Verpackungsindustrie sowie vielen anderen Anwendungen in feuchten Umgebungen.

Kurzfristig lieferbar und individuell

TSUBAKI hat sein Angebot an Freiläufern und Rücklaufsperren auf europäischem Standard erweitert und hält diese nun auch ab Lager mit kurzen Lieferzeiten bereit. Die Kupplungen sind für Drehmomente von bis zu 686.000 Nm ausgelegt und bieten damit eine hohe Sicherheit, insbesondere bei kostspieligen Anlagen. Varianten für Leicht-, Mittel- und Schwerlastanwendungen mit Überschreitungs-, Indizierungs- und Rücklaufsicherungsfunktionen stehen zur Verfügung. Die Freilaufkupplungen und Rücklaufsperren eignen sich für den Einsatz bei niedrigen bis hohen Geschwindigkeiten. Spezifische Produktfunktionen wie Keilnuten, spezielle Lippendichtungen, wartungsarme Ausführungen sowie Ausführungen mit zusätzlichen Komponenten wie Flanschen, Drehmomentstützen und -abdeckungen sind abrufbar. Zudem entwickelt der Hersteller gemeinsam mit dem Kunden auch maßgeschneiderte Lösungen bis hin zu völlig neuen Designs für OEM Anwendungen.

Maßgeschneidert und beliebig lang

Mit steigender Kettenlänge wird es für den Anwender schwieriger, die Kettenstränge zu verbinden. Der Antriebsspezialist verbindet daher auf Wunsch die einzelnen Kettenstücke vor Lieferung auf die benötigten Längen. Mit der hauseigenen Apparatur zur Messung der Kettenlänge bietet TSUBAKI außerdem einen Service an, Einfach- und Mehrfachketten für paarweisen oder multiplen Parallellauf und mit speziellen Längentoleranzen 'maßzuschneidern'.

Motek Halle 3, Stand 3207

Bilder:

Tsubaki Motek1.jpg:  Die GT4 Winner Kette von TSUBAKI ist mit einer patentierten Schmiernut-Buchse ausgestattet

Tsubaki Motek2.jpg: Die PC Kette von TSUBAKI für Leichtbau- und Reinraum-Anwendungen vereint als Kombinationskette die Vorteile von Kunststoff und Edelstahl

Tsubaki Motek3.jpg: Die N.E.P. Kette von TSUBAKI ist korrosionsbeständig und damit für raue Umgebungsbedingungen prädestiniert

Tsubaki Motek4.jpg: Die Freilaufkupplungen und Rücklaufsperren von TSUBAKI wurden nach europäischem Standard ausgelegt.

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de