Pressemitteilung

Gilching, 21.01.2013

Kurzfassung für Print:

## Süße Kette

Speziell für den Einsatz in der Schokoladenindustrie ist die wartungsfreie Lambda Rollenkette von TSUBAKI eine smarte Lösung. Bei herkömmlich, extern geschmierten Ketten bildet Schokolade im Produktionsprozess einen verhärteten Mantel um die Kette. Eine undurchdringliche Oberfläche verhindert die notwendige Schmierung der Kettengelenke. Dies führt zu frühzeitigem Kettenverschleiß mit möglicher Passungsrostbildung. Der Verschleiß führt zur Längung und zum Versteifen der Kette. Bei der selbstschmierenden Lambda-Rollenkette wird eine spezielle Buchse eingesetzt wird, die aus porösem Sintermaterial besteht. Mittels Vakuumprozess wird in die Kapillaren das Öl eingebracht und somit ein Reservoir in der Kette für Schmiermittel angelegt. Im Laufe des Betriebes kann das Schmiermittel durch Erwärmung und Kapillarwirkung an die Oberfläche der Sinterbuchse kommen und so einen leichten Schmierfilm bilden. Die Kette benötigt damit keine nachträgliche bzw. zusätzliche Schmierung mehr, weil sie sich selbst mit dem nötigen Schmierstoff versorgt.

Bild:

Schokolade1.jpg: Speziell für den Einsatz in der Schokoladenindustrie eignet sich die Lambda Rollenkette von TSUBAKI

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de