Pressemitteilung

Gilching, 06.02.2015

Onlineversion:

Flexible Präzisionskupplungen übertragen bis zu 176.000 Newtonmeter

Zur Drehmomentübertragung bei Wellen bietet der Spezialist für Antriebskomponenten TSUBAKI mit der „Echt-Flex“-Serie eine umfangreiche Auswahl an Präzisionskupplungen an. Dank freiem Spiel und hoher Torsionssteifigkeit versprechen sie eine lange Nutzungsdauer. Die Kupplungen gleichen Wellenversätze aus und übertragen zuverlässig Drehmomente von 0,7 bis zu 176.000 Nm. Die Echt-Flex-Serie umfasst derzeit die Baureihen NES, NEF und NEH, die wiederum jeweils weitere Modellvarianten für die unterschiedlichsten Anwendungen umfassen.

Die NES-Baureihe als kleinste Serie dieser Präzisionskupplungen bietet durch die Verwendung von Duraluminium ein geringes Trägheitsmoment und eine hohe Torsionssteifigkeit. Damit können die Kupplungen bei Drehzahlen von bis zu 18.000 m/min und Drehmomenten von 0,7 bis 300 Nm betrieben werden. Die Bohrungsdurchmesser betragen 4 bis 50 mm. Die NES Kupplungen eignen sich sehr gut für Servomotoren und Schrittmotoren in Industrierobotern sowie Präzisionsgeräten.

Die NEF-Baureihe ist die variantenreichste: Ihr Portfolio reicht von Kupplungen mit einem Scheibensatz, die einen Winkel- und Axialversatz ausgleichen können, über doppelte (zwei Scheibensätze) Kupplungen mit zusätzlichem Ausgleich des Parallelversatzes bis hin zu langen, doppelten Kupplungen mit schwimmender Welle zum Überbrücken größerer Distanzen oder Kupplungen mit speziellem Befestigungssystem mit Bauraumreduzierung. Drehmomente von 1,6 bis 6860 Nm bei bis zu 20.000 m/min können übertragen werden. Wellendurchmesser von 9 bis 130 mm lassen sich in Werkzeugmaschinen, Windkraftanlagen, Pumpen- oder Liftsystemen mit den NEF-Kupplungen bestücken.

Die größte Modellbaureihe NEH-Baureihe eignet sich für Anwendungen mit Drehmomentübertragung von 8820 bis 176.000 Nm. Dabei sind max. Drehzahlen von bis zu 5000 m/min möglich. Die NEH-Kupplungen sind als doppelte Kupplungen ausgeführt, womit sich Winkel-, Axial- und Parallelversätze der Wellen ausgleichen lassen. Die Kupplungen gibt es für Wellendurchmesser von 71 bis 289 mm. Diese Kupplungsart wird beispielsweise gerne in der Miningindustrie eingesetzt.

Katalog downloaden: http://tsubaki.de

Bild:

TSUBAKI hat eine umfassende Baureihe von Präzisionskupplungen entwickelt.

Keywords:

Tsubaki, Antriebstechnik, Antriebselemente, Kupplung, Präzisionskupplung, Windkraftanlage, Werkzeugmaschine

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-100, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presse Service Büro GbR, Strogenstraße 16, 85465 Langenpreising, Tel.: +49 8762 7377 532
Fax: +49 8762 7377 533, E-Mail: angela.struck@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de