Pressemitteilung

Gilching, 21.01.2013

Onlineversion:

Wartungsfreie Rollenketten für die Schokoladenherstellung

Die wartungsfreie Rollenkette "Lambda" von TSUBAKI gestattet einen dauerhaften Betrieb ohne zusätzlichen Schmieraufwand. Die Lambda Kette vom Typ KF erfüllt die strengen Vorgaben der Lebensmittelindustrie, wo ausschließlich Produkte zum Einsatz kommen dürfen, die frei von Ölkontamination sind. Speziell für den Einsatz in der Schokoladenindustrie ist die Lambda Rollenkette eine smarte Lösung.

Bei herkömmlich, extern geschmierten Ketten bildet Schokolade im Produktionsprozess einen verhärteten Mantel um die Kette. Eine undurchdringliche Oberfläche verhindert die notwendige Schmierung der Kettengelenke. Dies führt zu frühzeitigem Kettenverschleiß mit möglicher Passungsrostbildung. Der Verschleiß führt zur Längung und zum Versteifen der Kette. Bei der selbstschmierenden Lambda-Rollenkette wird eine spezielle Buchse eingesetzt wird, die aus porösem Sintermaterial besteht. Mittels Vakuumprozess wird in die Kapillaren das Öl eingebracht und somit ein Reservoir in der Kette für Schmiermittel angelegt. Im Laufe des Betriebes kann das Schmiermittel durch Erwärmung und Kapillarwirkung an die Oberfläche der Sinterbuchse kommen und so einen leichten Schmierfilm bilden. Die Kette benötigt damit keine nachträgliche bzw. zusätzliche Schmierung mehr, weil sie sich selbst mit dem nötigen Schmierstoff versorgt.

Bei der Schokoladenherstellung transportieren zwei Ketten über spezielle Anbauteile die Formkästen zum Gießen der Schokoladentafeln. Um einen optimalen, verzugsfreien, parallelen Lauf der Kettensträngen zu erzielen, ist eine präzise abgestimmte und ausgemessene Kettenlänge sehr wichtig. „Match und Tag“ heißt hier der zusätzliche Prozess mit dem parallel laufende Kettenstränge mit einer maximalen Kettenlängendifferenz von 0,5 mm paarig konfektioniert werden können.

Die speziellen Anbauteile vom Typ D5 sind gehärtet und als typisches Tsubaki Verschlussglied ausgeführt. Das heißt, dass die Außenlasche des Stiftbocks über Presspassung und die Verschlusslasche mit der von Tsubaki patentierten Stanzringverdichtung ausgeführt sind. Damit wird die hohe Dauerfestigkeit der Gesamtkette erreicht, die seinesgleichen im Markt sucht.

Bild:

Schokolade1.jpg: Speziell für den Einsatz in der Schokoladenindustrie eignet sich die Lambda Rollenkette von TSUBAKI

Keywords:

Tsubaki, Antriebstechnik, Antriebselemente, Antriebsketten, Rollenketten, Lambda-Kette, Schokoladenherstellung, Lebensmittelindustrie

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de