Pressemitteilung

Gilching, 31.07.2016

Langfassung:

Karbonstahlkette mit neuartiger Beschichtung trotzt Korrosion und Chemikalien

Kräftige Wasserratte

In der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie oder Abfallfallwirtschaft werden Bauteile oft durch alkalische Reinigungsmittel oder feuchte Umgebungen besonders strapaziert. Der führende Hersteller von antriebstechnischen Produkten TSUBAKI präsentiert für solche Einsatzfälle die neue Kettenserie „Neptune“, die dank einer innovativen Oberflächenbehandlung besonders korrosions- und chemikalienbeständig ist und dabei maximale Festigkeit bietet.

Kettenbrüche verursachen hohe Reparaturkosten und Produktionsausfälle. Um auch unter extremen Umgebungsbedingungen eine lange Lebensdauer zu erreichen, müssen selbst robuste und zuverlässige Kettenprodukte zusätzlich geschützt werden. Bei dem neuen Beschichtungsverfahren von TSUBAKI erhalten die hochwertigen Kettenkomponenten aus Karbonstahl eine doppelte Schutzschicht. Die hierfür speziell entwickelte Kunstharzbeschichtung schützt die Kette vor mechanischen Einflüssen und bildet die erste Barriere für korrosive Stoffe. Die darunter aufgebrachte Grundbeschichtung verhindert, dass Oxidationsvorgänge bis zur Kette vordringen.

Trotz Beschichtung kein Festigkeitsverlust

Die Beschichtung wird vor der Kettenmontage auf alle Komponenten aufgebracht, um einen lückenlosen Schutz zu gewährleisten. Da die Beschichtung bei niedrigen Temperaturen erfolgt, beeinflusst das Verfahren nicht die Festigkeit der Kette. Somit bietet die Neptune dieselbe hohe Zugfestigkeit und zulässige Nutzlast wie die Standard-Kettenprodukte des Herstellers.

Die hochwertige Karbonstahlkette kann sogar in Unterwasseranwendungen eingesetzt werden. Ein weiterer typischer Einsatzbereich ist die Sterilisation von PET-Flaschen. Neptune gibt es als Rollenkette und als Förderkette mit einfacher und doppelter Kettenteilung. Für die Förderkette bietet der Antriebsspezialist ein umfangreiches Sortiment an Anbauteilen mit derselben zweifachen Oberflächenbehandlung an.

In Prüfungen wurde für die Neptune-Kette eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Laugen wie Natriumhypochlorit und Natriumhydroxid nachgewiesen. Die beiden Chemikalien werden in der Lebensmittelindustrie verbreitet zur Reinigung und Desinfektion eingesetzt. Unter Einfluss einer fünfprozentigen Natronlauge (Natriumhydroxid) funktionierte die Kette mehr als 2000 Stunden lang absolut zuverlässig. Außerdem zeigte sie auch nach 700 Stunden Salzsprühnebeltest noch keinerlei Anzeichen von Rost.

Ohne sechswertiges Chrom

Im Gegensatz zu anderen industriellen Standardbeschichtungen, die schädliches sechswertiges Chrom oder andere Schadstoffe wie Blei, Cadmium, Quecksilber oder Arsen enthalten können, ist die neu entwickelte Beschichtung RoHS-konform und umweltverträglich. Sie ist daher die ideale Wahl für Industriebereiche, die nach dem Chrom-VI-Verbot sechswertiges Chrom aus ihren Anlagen verbannen müssen.

Es gibt die Neptune-Ketten in den Größen ½ bis 1 Zoll, standardmäßig gemäß ANSI bzw. BS/DIN-Standard als Antriebsketten und als Ketten mit Anbauteilen wie Winkellaschen, Mitnehmerlaschen oder verlängerte Bolzen. Letzteres gilt auch für Langgliederketten der Größen 1 bis 2 Zoll gem. ANSI-Standard. Weitere Kettengrößen sind auf Anfrage herstellbar.

Bilder:

Neptune1.jpg: Neptune-Ketten von TSUBAKI bieten eine überragende Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit.

Neptune2.jpg: Die Neptune-Oberflächenbehandlung kombiniert TSUBAKIS speziell entwickelte Spezialbeschichtung mit einer Spezialharzbeschichtung.

Neptune3.jpg: Vergleich Vorgänger Serie N.E.P mit Neptune-Serie

Neptune4.jpg: Typische Applikationen sind Lebensmittelverarbeitung, Abfallbehandlung, Verpackungsindustrie und Sterilisation von PET-Flaschen

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-100, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presse Service Büro GbR, Strogenstraße 16, 85465 Langenpreising, Tel.: +49 8762 7377 532
Fax: +49 8762 7377 533, E-Mail: angela.struck@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de