Pressemitteilung

Dauchingen, 23.2.11

Langfassung für Print:

Verwandeln durch überwachen

Modul macht klassischen Schrittmotor zum bürstenlosen DC-Servomotor

Zu den Vorzügen eines Schrittmotors zählen Eigenschaften wie hohes Drehmoment und sehr guter Gleichlauf bei niedrigen Drehzahlen und auch überschwingungsfreies Positionieren. Mit dem patentierten „ServoTrack“ Schrittfrequenz-Konverter von KOCO MOTION lässt sich nun ein klassischer Schrittmotor wie ein bürstenloser DC-Servomotor betreiben. Möglich macht dies eine perfekte Motorüberwachung. Zudem lässt sich die Nachrüstung in bestehende Systeme problemlos umsetzen.

Mit dem neuen patentierten ServoTrack Schrittfrequenz-Konverter lässt sich ein Schrittmotor wie ein DC-Servomotor betreiben. Die ServoTrack-Steuerung hat dabei eine sehr schnelle Reaktionszeit von 50 Nanosekunden und verarbeitet Mikroschritte mit 15 Auflösungen zwischen 10 und 256 Mikroschritten. Bei der Einbindung in bestehende Systeme kann beispielsweise eine bereits vorhandene Takt-/Richtungs-Ansteuerung meist weiter verwendet werden. ServoTrack wird zwischen Controler und Treiber integriert. Am Schrittmotor wird lediglich ein Encoder mit wenigstens 100 Linien benötigt, der dann in der zwischengeschalteten Steuerung ausgewertet wird.

Eigenschaften nach der Verwandlung

Mit Hilfe dieses Moduls kann der Schrittmotor beim Überschreiten des Kippmomentes nicht mehr außer Tritt fallen und es gehen keine Schritte mehr verloren. Der Motor verhält sich dabei wie ein DC-Servomotor. Im Betrieb mit Takt-/Richtungs-Eingang werden zum Beispiel die eingehenden Schrittraten gegebenenfalls so verändert, dass sich die Drehzahl bei zu hoher Last soweit absenkt, bis das erhöhte Drehmoment aufgebracht werden kann, gegebenenfalls erfolgt das bis zum Stillstand. Deutlich dynamischere Beschleunigungs- und Bremsvorgänge sind möglich, da sich das volle Drehmoment des Motors ausnutzen lässt. Somit werden die typischen Beschränkungen des Schrittmotors eliminiert. Außerdem ist die Verlustleistung wesentlich geringer, wobei die Vorteile des hohen Drehmomentes und der Positionierfähigkeit erhalten bleiben. Das bedeutet auch, dass man bei der Dimensionierung des Antriebs keine Sicherheitsmarge von bis zu 50 % mehr berücksichtigen muss. Dadurch kann meist ein kleinerer Motor mit entsprechender Platz- und Kostenersparnis zum Einsatz kommen. Die Parametrierung erfolgt sehr einfach über eine USB-Schnittstelle und eine Grafische Benutzeroberfläche (GUI). Ein servotypisches Regler-Tuning ist nicht erforderlich, so dass schnelle Umrüst- und Einrichtungszeiten möglich werden.

Funktionen werden wahr

Für Schrittmotorantriebe völlig neue Funktionen wie der „Torque“-Mode können genutzt werden. Dabei wird ein Grenzmoment definiert, bis zu dem der Motor betrieben werden soll. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Anwendungen wie Fadenspanner, Verschlussschrauber, Klemmvorrichtungen, Feeder etc., die sich nun statt mit Servoantrieben durch wesentlich preisgünstigere Schrittmotortechnik realisieren lassen. Mit dem „Velocity“-Mode können eine konstante Drehzahl eingestellt und gefahren werden, ohne dass es einen zusätzlichen Regler bedarf. Das spart Platz und Kosten. Setzt man ServoTrack beispielsweise in Förderbandsystemen ein, wird das Blockieren vermieden, das durch schnelle und große Lastschwankungen auftreten kann. Eine weitere neue Funktion für Schrittmotorsysteme ist der „Variable-Current“-Mode. Dieser stellt den tatsächlich notwendigen Motorstrom für das jeweils benötigte Drehmoment zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein wesentlich höherer System-Wirkungsgrad bei gleichzeitiger Reduzierung der Motorerwärmung im Vergleich zu klassischen Schrittmotor-Systemen.

Kastentext:

Vorteile beim Einsatz der ServoTrack-Steuerung:

- Ansteuerung des Schrittmotors mit DC-Servoverhalten ohne Schrittverlust

- Schrittmotortypisches hohes Halte- und Startmoment

- einfache Integration in bestehende Systeme mit klassischer Takt/Richtungs-Steuerung

- ruhiger Lauf bei niedrigen Drehzahlen im Mikroschritt-Betrieb

- kaum Resonanzerscheinungen im verfügbaren Drehzahlbereich

- geringe Kosten

Weitere Informationen unter www.kocomotion.de

Bilder:

Servotrack Modul1.jpg: Das ServoTrack Modul von KOCO MOTION ermöglicht Schrittmotoren ein DC-Servoverhalten

Servotrack Modul2.jpg: Die Vorteile von Schrittmotoren bleiben erhalten beim Einsatz des ServoTrack Moduls von KOCO MOTION

Servotrack Modul3.jpg: Neue Anwendungen, weniger Platz-Bedarf und höhere Wirkungsgrade lassen sich mit einem mit ServoTrack Modul ausgestatteten Schrittmotor von KOCO MOTION erzielen.

#### Kontakt:

#### KOCO MOTION GmbH, Niedereschacher Str. 54, 78083 Dauchingen

Tel.: 07720 / 995 858-0, Fax: 07720 / 995858-9

E-Mail: info@kocomotion.de, Web: www.kocomotion.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir ein Belegexemplar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 b, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262