Pressemitteilung

Dauchingen, 20.11.2015

Printversion:

Kleine Linearaktuatoren NEMA 8 mit Verdrehsicherung

Drehwurm gesichert

Für bauraumintensive Anwendungen hat der Hersteller und Distributor kompakter hochintegrierter elektrischer Antriebe KOCO MOTION jetzt neue kleine Captive-Linearaktuatoren mit integrierter Verdrehsicherung ins Programm aufgenommen. Im Flanschmaß NEMA 8 (20 x 20 mm) eignen sich diese hervorragend zum direkten Einbau als elektrischer Verstellzylinder.

Die hochwertigen Trapezspindeln bieten Spindelsteigungen von 0,3 mm bis 8 mm pro Umdrehung mit Vorschubkräften bis 40 N. Ein maximaler Verstellweg ist bis 10 mm möglich, wenn dieser durch einen Endanschlag begrenzt ist. Dank der integrierten Verdrehsicherung lassen sich lineare Verstellbewegungen sehr einfach, kostengünstig und platzsparend realisieren, so dass auf zusätzliche externe Mechanik verzichtet werden kann. Die Captive-Linearantriebe basieren auf Hybridschrittmotoren.

Typische Anwendungen für Linearaktuatoren wie Ventilverstellungen wurden bisher meist hydraulisch oder pneumatisch realisiert. Die Captive-Antriebe ermöglichen den rein elektrischen und damit umweltfreundlichen Antrieb. Durch die hohe Schrittauflösung der Motoren von 200 Vollschritten pro Umdrehung können mit entsprechenden Mikroschritt-Steuerungen Auflösungen des Verfahrweges im Mikrometer-Bereich erzielt werden.

Anwendungen für diese kleinen Linearmotoren finden sich unter anderem in der Automobilindustrie. In der Feinmechanik lassen sich zum Beispiel feinfühlige Verstellungen für die Optik wie feine Kamerajustierungen realisieren. Die Pipettierung ist ein anschauliches Beispiel für den Einsatz in der Medizintechnik. Künftig soll es die Motoren auch für NEMA Größen 11, 14, 17, 23 und 34 geben.
SPS IPC Drives Halle 3, Stand 240

Bild:

PM-Katalog_a+b.jpg: Zunächst hat KOCO MOTION kleine Linearaktuatoren mit Verdrehsicherung in NEMA 8 ins Portfolio aufgenommen. Weitere Größen sollen folgen.

#### Kontakt:

#### KOCO MOTION GmbH, Niedereschacher Str. 54, 78083 Dauchingen

#### Tel.: 07720 / 995 858-0, Fax: 07720 / 995858-9

E-Mail: info@kocomotion.de, Web: www.kocomotion.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presse Service Büro GbR, Strogenstraße 16, 85465 Langenpreising, Tel.: +49 8762 7377 532
Fax: +49 8762 7377 533, E-Mail: angela.struck@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de