Pressemitteilung

Dauchingen, 24.08.11

Langfassung für Print:

Digitale Taktangabe

Das Systemhaus KOCO MOTION, Hersteller und Distributor kompakter hochintegrierter elektrischer Antriebe und Motion Control-Produkte, präsentiert auf den Herbstmessen Motek und SPS/IPC/Drives seine neuen bürstenlosen Servomotoren ACM und die Servosteuerung ACS806. Mit dieser leistungsfähigen Antriebskombination lassen sich präzise geregelte Drehbewegungen und Positionierungen im Leistungsbereich bis 400 W realisieren.

Die DC-Motoren der ACM-Serie verfügen über Hallsensoren und Encoder mit 2500 Linien. Durch die hohe Auflösung der Encoder von 10.000 Inkrementen pro Umdrehung können im Drehzahlbereich bis etwa 3000 min-1 sehr präzise und feinfühlige Bewegungen und Positionierungen ausgeführt werden. Die ACM-Motoren gibt es in drei Motorlängen mit einem Frontflansch von 60 x 60 mm.

Die Ansteuerung durch die ACS806 erfolgt über einen universellen optogekoppelten digitalen Takt- / Richtungseingang. Dabei schiebt jeder Taktimpuls am Steuerungseingang die Zielposition des Motors um ein Encoder-Inkrement weiter, so dass jeder Impuls sofort eine Motorpositionierung zur Folge hat. Ein Analogeingang als Referenz für die Drehzahl ist in Vorbereitung. Über eine RS232 lassen sich die Regelparameter der Servosteuerung sehr einfach und komfortabel parametrieren, tunen und auf die entsprechenden Lastverhältnisse anpassen. Die Versorgungsspannung an der Steuerung ist je nach Motortyp im Bereich von 18 V bis 80 V DC wählbar.

Neben dem nicht vorhandenem Bürstenverschleiß zeichnet sich das Antriebssystem durch einen sehr ruhigen und nahezu geräuschlosen Lauf aus. Der gesamte Drehzahlbereich lässt sich zudem feinfühlig regeln. Dank des sehr guten Preis- / Leistungsverhältnisses und der einfachen Handhabung eignet sich die Antriebseinheit für eine Vielzahl von Positionier-Anwendungen wie sie in der Automatisierungstechnik oder der Medizintechnik zu finden sind.

Die Servomotoren und -steuerungen gibt es in kleinen Stückzahlen bereits ab Lager. Nähere Informationen sind im Internet unter http://www.kocomotion.de unter dem Menüpunkt „Lagerprogramm-Preise“ abrufbar.

Motek: Halle 9, Stand 9008

SPS/IPC/Drives : Halle 1, Stand 538

Bilder:

Servoantrieb1(a+b).jpg: Die DC-Motoren der ACM-Serie von KOCO MOTION sind mit Hallsensoren und Encoder mit 2500 Linien ausgestattet

Servoantrieb2.jpg Die Servosteuerung ACS806 von KOCO MOTION ist mit einem optogekoppelten digitalen Takt- / Richtungseingang ausgestattet

#### Kontakt:

#### KOCO MOTION GmbH, Niedereschacher Str. 54, 78083 Dauchingen

Tel.: 07720 / 995 858-0, Fax: 07720 / 995858-9

E-Mail: info@kocomotion.de, Web: www.kocomotion.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262, 
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de