Pressemitteilung

Dauchingen, 10.2.11

Online-Version:

Kompakte elektrische Antriebe und Steuerungen

Das Systemhaus KOCO MOTION bietet im Leistungsbereich bis 500 W die komplette Antriebstechnik – vom einfachen DC-Motor bis zum hochpräzisen servogeregelten Positioniersystem. Schwerpunkt des Messeauftritts ist das „ServoTrack“-Modul, mit dem sich ein Schrittmotor wie ein Servomotor betreiben lässt – unter Beibehaltung seiner klassischen Vorzüge. Die ServoTrack-Steuerung hat dabei eine sehr schnelle Reaktionszeit von 50 ns und verarbeitet Mikroschritte mit 15 Auflösungen zwischen 10 und 256 Mikroschritten. Bei der Einbindung in bestehende Systeme kann z. B. eine bereits vorhandene Takt-/Richtungs-Ansteuerung meist weiter verwendet werden.

Die neuen bürstenlosen DC-Motoren der BLM-Serie mit Hallsensoren und Encodern mit 1000 Linien bilden zusammen mit den Servosteuerungen der ACS-Serie eine leistungsfähige Antriebskombination für präzise geregelte Drehbewegungen und Positionierungen. Der Leistungsbereich geht dabei bis zu 200 W bei Drehzahlen bis zu ca. 3000 min-1.

Kleine Mikroschritt-Steuerungen mit Takt-/Richtungs-Eingang ergänzen das bisherige Produktprogramm. Der breite Leistungsbereich wurde auf bis zu 80 V Versorgungsspannung erweitert und bietet jetzt effektive Phasen-Nennströme von 5,6 A.

Die hochauflösenden „Ezi-SERVO“-Antriebe gibt es jetzt auch mit integrierter Steuerung. Als erste Version steht der Takt-/Richtungs-Eingang in drei Baugrößen zur Verfügung. Die verfügbaren Encoderauflösungen betragen bis zu 20.000 Inkremente pro Umdrehung. Mit der patentierten DSP-basierten Servoregelung der Schrittmotoren lassen sich Regelgenauigkeiten von einem Encoder-Inkrement umsetzen.

Last but not least wurde die Baureihe der „MDRIVE“ Hybrid-Antriebe nicht nur stark erweitert, sondern auch mit einer Ethernet TCP/IP-Schnittstelle ausgestattet. Die patentierte integrierte „Closed-Loop-Steuerung HMI“ (Hybrid-Motion-Control) war bisher unter dem Namen „AccuStep“ bekannt.  Zusätzlich gibt es nun den MDRIVE Hybrid 23 in der Ausführung Motion-Control mit CANopen oder Ethernet TCP/IP-Schnittstelle zur problemlosen Integration in entsprechende Netzwerke.

Hannover Messe Halle 14, Stand L35

Bild:

Koco Motion Hannover Messe1.jpg: Das ServoTrack Modul von KOCO MOTION ermöglicht Schrittmotoren ein DC-Servoverhalten

Keywords:

Antriebstechnik, Schrittmotoren, DC-Servomotoren, Motorüberwachung, ServoTrack Modul, Servosteuerungen, Mikroschritt-Steuerung, Encoder, Servoregelung, Hybridantrieb

#### Kontakt:

#### KOCO MOTION GmbH, Niedereschacher Str. 54, 78083 Dauchingen

Tel.: 07720 / 995 858-0, Fax: 07720 / 995858-9

E-Mail: info@kocomotion.de, Web: www.kocomotion.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 b, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262