Pressemitteilung

Dauchingen, 18.4.11

Online-Version:

Schrittmotoren mit Ethernet TCP/IP und CANopen

KOCO MOTION hat seine Baureihe der MDRIVE Hybrid-Schrittmotorantriebe mit der integrierten patentierten "Closed-Loop"-Steuerung HMT (Hybrid-Motion-Technology) stark erweitert. Es stehen jetzt Antriebe in den Baugrößen NEMA 17, 23 und 34 jeweils in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung. In der Version „Step-Torque-Speed“ kann die Ansteuerung einerseits über einen Takt-/Richtungs-Eingang erfolgen, wobei jeder Takt in einen Mikroschritt des Motors umgewandelt wird. Andererseits lässt sich der Antrieb über einen Analog-Eingang als Referenz für Drehzahl oder Drehmoment ansteuern. In der Version „Motion Control“ ist der Antrieb über einen sehr leistungsfähigen ASCII-Befehlssatz und die serielle Schnittstelle RS485 programmierbar. In der Baugröße MDRIVE Hybrid 23 steht zusätzlich der Feldbus CANopen zur Verfügung. Als neueste Entwicklung wurde in diese Baureihe die Ethernet-Schnittstelle TCP/IP integriert, wobei hier als Software-Protokoll entweder der ASCII-Befehlssatz oder MODBUS verwendet werden können.

Die patentierte bisher unter dem Namen "AccuStep" bekannte Hybrid-Steuerung betreibt den Schrittmotor wie einen bürstenlosen DC-Servomotor. Mit Hilfe dieser neuen Technologie kann er beim Überschreiten des Kippmomentes nicht mehr außer Tritt fallen und es tritt kein Schrittverlust mehr auf. Er ist bis zu seinem Kippmoment belastbar und kann die Drehzahl lastabhängig – gegebenenfalls bis hin zum Stillstand verringern. So werden die typischen Beschränkungen des Schrittmotors eliminiert und die erzeugte Verlustleistung verringert. Die Vorteile des Schrittmotor-typischen hohen Anlaufmomentes und der hochauflösenden Positionierfähigkeit bleiben erhalten. Das verfügbare Drehmoment bei höheren Drehzahlen steigt deutlich an, so dass wesentlich dynamischere Anwendungen realisiert werden können.

Bild:

MDRIVE1.jpg: Verschiedene Baureihen der MDRIVE Hybrid-Antriebe mit Ethernet TCP/IP ermöglichen vielfältige Einsätze

Keywords:

Antriebstechnik, Schrittmotoren, DC-Servomotoren, Hybridantrieb,  Hybridsteuerung, Ethernet TCP/IP, CANopen, Torque-Mode

#### Kontakt:

#### KOCO MOTION GmbH, Niedereschacher Str. 54, 78083 Dauchingen

Tel.: 07720 / 995 858-0, Fax: 07720 / 995858-9

E-Mail: info@kocomotion.de, Web: www.kocomotion.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 b, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262