Pressemitteilung

Bodelshausen, 29.07.2013

Onlineversion:

Mechatronische Greifer mit integrierter Greifkraftsicherung für den Leichtbau

Zur den Herbstmessen Motek, Kunststoffmesse K und SPS IPC Drives präsentiert die Gimatic Vertrieb GmbH weitere Varianten an Parallel- und Dreibacken-Greifern, neue Radial- und Winkel-Greifer sowie Drehmodule, endlos durchtaktende Indexiertische, einen elektrischen Angussgreifer für die Kunststoffindustrie und Linearmodule mit integriertem Linearmotor. Insbesondere mit dem Portfolio der Mechatronik-Greiferserie kann dann kein Hersteller ein vergleichbares Programm am Markt anbieten.

Gimatic besitzt für seine Greiferlösungen diverse Patente, die ihm starke Wettbewerbsvorteile bescheren: Alle Greifer arbeiten nach dem Plug + Play-Prinzip und verzichten auf jegliche Programmierung. Sie sind mit einem Gewicht ab 160 Gramm besonders leicht, sehr kompakt und können schnell mal nur die Hälfte im Vergleich zu anderen am Markt angebotenen Greifern wiegen. Weitere Vorteile bieten die elektrischen gegenüber druckluftbetriebenen Greifern: Sie sind umweltfreundlich, energieeffizient und alle Produkte werden grundsätzlich am IPA Stuttgart reinraumzertifiziert.

Dank einer innovativen Greifkraftsicherung werden die Greifer nur bestromt, wenn sie sich bewegen. Auch im unbestromten Zustand halten sie zuverlässig ihr Transportgut. Die von Gimatic entwickelte Motor-Kontroller-Karte ist in die Greifer integriert. Sie schaltet den Motor bei einer zuvor definierten Stromaufnahme ab. Dies geschieht immer dann, wenn der Greifer gegriffen hat und zwar unabhängig vom absoluten Verfahrweg. Über die integrierte Feder wird die Kraft gehalten, das Getriebe ist selbsthemmend, so dass der Greifer sich selbst nicht lösen kann.

Die Ansteuerung erfolgt mit 24 Vdc. durch nur eine Leitung über ein SPS Signal, so dass eine direkte Signalverarbeitung der Ventilansteuerung möglich ist. Durch den Einsatz bürstenloser Motoren weisen die Greifer eine lange Lebensdauer auf. Zur Positionsabfrage ist optional der Einsatz von magnetischen Sensoren gegeben.

Jede Serie der bis zu zehn Millionen Zyklen wartungsfreien Greifer wird es in drei Baugrößen geben: Die Parallelgreifer MPXM 16, 25 und 32 bieten einen erweiterten Hub von 12, 16 und 20 mm. Die Parallel-Großhubgreifer MPLM 16, 25 und 32 haben einen Gesamthub von 30, 35 und 40 mm vorzuweisen. 2 x 20° Verdrehwinkel stellen die Winkelgreifer MPBM 16, 25 und 32 bereit, während die Radialgreiferreihe MPRM 16, 25 und 32 es auf einen Winkelbereich von 1 x 90° bringt. Die Greiferbacken passen sich an jede Werkstückgröße an.

Motek Halle 3, Stand 3230
K Halle 10, Stand E55
SPS IPC Drives Halle 3, Stand 546

Bild:

Motek13_Ensemble.jpg: Mit den neuen Produkten präsentiert Gimatic das breiteste Programm an mechatronischen Greifern am Markt.

Keywords:

Gimatic, Motek, Mechatronik, Elektrogreifer, mechatronische Greifer, Parallelgreifer, Winkelgreifer, Radialgreifer, Handling, Transport

#### Kontakt:

#### Gimatic Vertrieb GmbH, Brunnenstraße 51, 72411 Bodelshausen

#### Tel.: 07471/96015 0, Fax: 07471/96015 19

E-Mail: zentrale@gimaticvertrieb.de, Web: www.gimaticvertrieb.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presse Service Büro GbR, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de