Pressemitteilung

Gilching, 25.6.2012

Kurzfassung für Print:

## Vier auf einen Schlag

TSUBAKI präsentiert die fünfte Generation seiner wartungsfreien BS/DIN Lambda Rollenkette. Die Buchsen sind ölimprägniert und bestehen aus Sintermetallen. Die Schmiermittelzusammensetzung sowie die Methoden zur Ölimprägnierung wurden auf den Prüfstand gestellt und optimiert. Ihre überarbeitete Geometrie und eine verbesserte Wärmebehandlung erhöhen nun die Leistungsfähigkeit der Lambda-Kette. Die mikroskopischen Poren in den nahtlosen Sinterbuchsen wurden unter Vakuum mit einem Hochleistungsschmiermittel gefüllt. Die verbesserte Buchsenkonstruktion ermöglicht eine 50 % längere Verschleißfestigkeit. Die Bolzenoberfläche der Lambda-Serie ist mit einer härtenden Spezialbeschichtung versehen, welche eine dauerhafte Eigenschmierung gewährleistet. Diese erhöht die Lebensdauer der Kette und verringert den Wartungsaufwand. Der spezielle Senkvernietungsbolzen erleichtert die Demontage der Kette. Die patentierte Stanzringverdichtung der Verbindungsglieder stellt sicher, dass sich die Kette bis zur vollen Nennleistung spezifizieren lässt. Die Lambda Rollenkette erfüllt die strengen Umwelt-Standards des Unternehmens und wurde mit dem TSUBAKI "Eco Link"-Logo versehen.

Bild:

Lambda1.jpg: Die wartungsfreie BS/DIN Lambda Rollenkette hat vier Kernmerkmale: 1 Ölimprägnierte Buchsen; 2 Spezialbeschichtete Bolzen; 3 Mittige Senkvernietung; 4 Stanzringverdichtung

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de