Pressemitteilung

Gilching, 08.11.2013

Kurzfassung:

Ernst zu nehmende Alternative

TSUBAKI hat ein Triebstocksystem auf den Markt gebracht, das aufgrund seiner modularen Bauweise bei hoher Übertragungsfähigkeit und einfachster Montierbarkeit eine ernstzunehmende Alternative zum Zahnstangensystem darstellt. Es ist nach dem Prinzip des inversen Rollenkettensystems aufgebaut, mit dem sich sowohl lineare als auch rotatorische Bewegungsabläufe realisieren lassen. Der modulare Aufbau mit geraden oder kurvigen Triebstockelementen ermöglicht flexible Konstruktionen. Die Triebstöcke ähneln einer festen Rollenkette mit Teilungsmaß, innerer Breite und Rollen. Teilungsabstände von 20 bis 120 mm ermöglichen eine tangentiale Kraftübertragung von bis zu 122,5 kN bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 m/min. Bei radialen Anwendungen wie Trommeln oder Drehtischen können zudem Durchmesser von 0,4 bis 11,5 m realisiert werden. Ein quasi-ruckfreier Lauf und eine lange Lebensdauer neben der einfachen Montage sind weitere Vorteile des auch in Edelstahlausführung erhältlichen Systems.

Bilder:

Triebstocksystem1.jpg: Triebstocksystem für lineare Bewegungsabläufe

Triebstocksystem2.jpg: Triebstocksystem für rotatorische Bewegungsabläufe

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presse Service Büro GbR, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de