Pressemitteilung

Gilching, 31.03.2014

Kurzfassung:

Schutz vor Maschinenschäden im Tagebau

TSUBAKI liefert seit Jahrzehnten Klemmkörperfreiläufe für die unterschiedlichsten Anwendungen in diversen Industriezweigen, darunter ein großes Portfolio an Rücklaufsperren im Drehmomentbereich von 6 bis 1.000.000 Nm. Die qualitativ hochwertigen Maschinenelemente gestatten eine ungehinderte, freie rotatorische Bewegung in die eine Richtung und entgegengesetzt eine Drehmomentübertragung. Die Klemmkörperfreiläufe sind als Überholkupplung, Schaltfreilauf oder Rücklaufsperre ausgeführt. Bei den Überholkupplungen und Schaltfreiläufen sind Bewegungen an der Antriebs- und Abtriebsseite möglich. Sie eignen sich z. B. für den Einsatz in Schaltkupplungen von Maschinen zur Aussaat von Saatgut. Rücklaufsperren hingegen erlauben die Bewegung in nur eine Richtung und unterbinden die Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Die Rücklaufsperren aus der BS-Familie (BackStop) eignen sich u. a. für den Einsatz in Schrägförderanlagen oder Becherwerken. Zur BS-Familie gehören die BSEU-Serie nach europäischer Bauart und die BS-HS-Serie (HighSpeed) für höhere Leerlaufdrehzahlen und Drehmomente. Die BS Rücklaufsperren mit Drehzahlen von 50 bis 450 min-1 und BS-HS mit 230 bis 3600 min-1 sind für Drehmomente von bis zu 1.000.000 Nm ausgelegt. Die BSEU-Rücklaufsperren eignen sich für den Einsatz bei Drehmomenten von 250 bis 500 Nm und Drehzahlen von 50 bis 450 min-1.

Bild:

Ruecklaufsperre3.jpg: Innenleben der BS-Rücklaufsperre

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-100, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presse Service Büro GbR, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de