Pressemitteilung

Gilching, 30.11.11

Onlineversion:

Trocken geschmierte FB-Kette für Becherwerke

TSUBAKI präsentiert mit der FB-Serie eine neue Förderkette speziell für Becherwerke. Die trocken geschmierte Förderkette ermöglicht in Kombination mit speziell ausgeführten Kettenrädern eine Verdopplung der Lebensdauer. Die Geräuschentwicklung ist selbst beim Transport verschiedenster Schüttgüter wie Kalkstein oder Kohle gering.

Die spezielle Konstruktion der Kette minimiert das Eindringen von abrasiven Material und stellt so die für die Lebensdauer der Kette wichtige Schmierung zwischen Bolzen und Buchsen über einen langen Zeitraum sicher. Dies verdoppelt die Verschleißfestigkeit im Vergleich zu früheren Serien und reduziert Geräusche um durchschnittlich 2 dB.

Zur FB Serie zählen auch Kettenräder mit patentierten, auswechselbaren und flammbeschichteten Zahnflanken. Mit dieser Kombination aus Kette und Kettenrad können Becherwerke länger und geräuscharmer betrieben werden.

Bei der neuen Becherförderkette kommen O-Ringe zwischen den Laschen zum Einsatz. Ihre abdichtende Funktion verhindert, dass Material ins Innere der Kette zwischen Bolzen und Buchse eindringt. Zudem sorgen die Dichtungen dafür, dass der Schmierstoff dort bleibt, wo er am dringendsten benötigt wird – zwischen Bolzen und Buchse.

In der FB-Serie kommt ein Festschmierstoff mit hohen Notlaufeigenschaften sowie für einen sauberen Betrieb des Becherwerks zum Einsatz. Festschmierstoff und O-Ringe tragen wesentlich zur hohen Verschleißfestigkeit und langen Lebensdauer der Kette bei. Zusammen mit den patentierten, speziell flammbeschichteten Zahnsegmenten der Kettenräder erzielen Anwender gegenüber früheren Generationen eine Verdopplung der Standzeit.

Bild:

FB Kette1.jpg: Becherförderkette

Keywords:

Tsubaki, Antriebstechnik, Antriebselemente, Antriebsketten, FB-Kette, Becherförderkette, Becherwerke

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de