Pressemitteilung

Gilching, 15.08.2014

Onlineversion:

Kettenkupplungen zur effizienten Kraftübertragung im korrosiven Umfeld

TSUBAKI hat mit der CR- und CN-Serie eine neue Palette von flexiblen Kettenkupplungen eingeführt. Diese kann in einer Vielzahl von Anwendungen zur Kraftübertragung eingesetzt werden. Die neue Kupplungsreihe CR umfasst 24 Modelle, die für hohe Belastungen im Einsatz mit hochwertigen Rollenketten aus Karbonstahl konzipiert wurden. Weitere 28 Modelle der CN-Serie setzen eine Kunststoffkette für den schmiermittelfreien Betrieb im korrosiv anspruchsvollen Umfeld ein. Jedes Modell besteht aus zwei speziellen Zahnrädern, die mit einer Duplex-Kette verbunden sind.

Die flexible Kettenkupplung basiert auf einem einfachen Konstruktionsprinzip. Sie besteht aus einer Zweifach-Rollenkette und zwei Spezialkettenrädern. Mit einigen einzigartigen Eigenschaften übertrifft sie die Leistungsfähigkeit vergleichbarer Produkte. Das elegante Standard-Gehäuse der CR- und CN-Serie ist ein aktiver Bestandteil der Kupplung. Es dreht sich mit dem Kupplungskörper und hat keine vorstehenden Schraubenköpfe, die ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.

Die  kompakt und leicht gestaltete CR-Serie ist für eine hohe Beanspruchung in Kupplungen ausgelegt. Das Kettenrad ist präzise bearbeitet und bietet mit den induktionsgehärteten und speziell geformten Zähnen eine besonders hohe Festigkeit. Fast alle 24 CR-Typen sind ab Lager lieferbar und standardmäßig je nach Typ mit 16 bis 700 mm vorgebohrt. Das Leistungsspektrum umfasst Drehmomentübertragungen von 100 bis 717.000 Nm bei einer Drehzahl von 50 min-1. Der Einsatzbereich beträgt 1 bis 6000 min-1.

Durch die Verwendung von korrosionsbeständigem Material eignet sich die CN-Serie für alle Einsatzfälle im korrosiven Umfeld. Da sie schmiermittelfrei läuft, gestattet ihr Einsatz einen sauberen  Betrieb. Ein geräuscharmer Lauf und der geringe Installations- und Wartungsaufwand ermöglichen einen kostensparenden Betrieb. Die 28 Modelle der CN-Serie sind typenabhängig standardmäßig mit 12 bis 55 mm vorgebohrt. Die  Drehmomentübertragung reicht von 7 bis 255 Nm bei einer Drehzahl von 100 min-1. Der Einsatzbereich umfasst 1 bis 5000 min-1.

Bild:

Kettenkupplung1+2.jpg: Die Kettenkupplungen der CR- und CN-Serie basieren auf einem einfachen Konstruktionsprinzip.

Keywords:

Tsubaki, Antriebstechnik, Antriebselemente, Kupplungen, Kettenkupplung, korrosives Umfeld, Zahnrad, Kunststoffkette, Rollenkette

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-100, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presse Service Büro GbR, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.struck@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de