Pressemitteilung

Gilching, 17.9.12

Printversion

Ruhe für die Gesundheit

Denn Lärm macht krank: Das ist wissenschaftlich erwiesen. Die neue geräuscharme Rollenkette SN (Silent Noiseless) von TSUBAKI dient also der Vorbeugung gegen Krankheiten – natürlich nicht nur, versteht sich. Sie hat außerdem noch einiges mehr zu bieten:

Die geräuscharme Rollenkette ist gemäß dem „International Standard for Environmental Management and Inspection“ hergestellt worden. Sie reduziert die Geräusche an Maschinen und verbessert so die allgemeinen Arbeitsbedingungen. Bisher bediente man sich der Keilriemen, um Geräusche zu reduzieren. Diese jedoch brachten Einschränkungen in Anwendung, Festigkeit und höhere Gesamtkosten mit sich. Die geräuscharme Rollenkette hingegen wird „in Ruhe“ auch höheren Festigkeitsansprüchen gerecht.

Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz in Rollenbahnen, Drückmaschinen, medizinischen Prüfgeräten, Verpackungsmaschinen, automatischen Türen, Fahrtreppen, Einwickelmaschinen, der Konservenindustrie, für die Bühnenausrüstung oder in Lagerungsapplikationen.

Der leise Betrieb wird durch den Einsatz von Original Federrollen von TSUBAKIMOTO möglich. Greift das Kettenrad in die neuartige SN Rollenkette ein, absorbiert die Federrolle die Aufschlagkraft. Verglichen mit Standard-Rollenketten ist das Geräuschniveau hier um etwa sechs bis acht Dezibel geringer. Diese Angabe stammt aus einem Test, bei dem eine Kettenbelastung von 3,92 kN vorlag, die Ketten nur vorgeschmiert waren und der Messpunkt ab Kettenrad 300 mm betrug.

Der Arbeitstemperaturbereich der SN Rollenkette umfasst -10° bis +60 °C. Die zulässige Geschwindigkeit beträgt 200 m/min. Gemäß der DIN 8188 können bei der Konstruktion Standardkettenräder eingesetzt werden. Die SN Rollenkette lässt sich direkt mit einer Standard-Rollenkette austauschen.

Bild:

SN Rollenkette.tif: Die SN Rollenkette von TSUBAKI eignet sich für alle Einsatzfälle, wo es auf einen leisen Betrieb ankommt.

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: www.tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de