Pressemitteilung

Gilching, 13.8.2012

Langfassung für Print:

Die perfekte Welle

Spielfreie Scheibenkupplungen übertragen Drehmomente bis 176.000 Nm

Im Fokus des Messeauftritts von TSUBAKI zur Motek steht die Echt-Flex-Kupplungsbaureihe, die mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode optimiert worden ist. Die neuen spielfreien Scheibenkupplungen laufen schmierungsfrei und bieten eine aufgrund der verbesserten Torsionssteifigkeit höhere Präzision. Das Unternehmen präsentiert zudem die fünfte Generation seiner wartungsfreien BS/DIN Lambda Rollenkette, den Linearantrieb mit ZIP-Kette und die Greiferkette mit speziell ausgelegten beweglichen Greifern.

Echt-Flex-Kupplungen

Die Palette an Echt-Flex-Kupplungen reicht von der kleinen, hochpräzisen NES-Serie mit einer kleinsten Drehmomentübertragung von 0,7 Nm über die NEF-Serie mit 19,6 bis 6860 Nm bis hin zur großen NEH-Serie mit maximal 176.000 Nm. Die Einsatzmöglichkeiten der Echt-Flex-Kupplungen sind vielseitig: Anwendungen der NES und NEF-Kupplungen finden sich beispielsweise vom NC-Bearbeitungszentrum, über Druckpressen bis hin zu Hebevorrichtungen und Industrierobotern, während sich die NEH-Kupplung unter anderem für den Bergbau eignet.

Für große Abstände zwischen den Wellenenden bietet TSUBAKI eine Auswahl an langen Kupplungsvarianten:  Die doppelte Scheibenkupplung fungiert als schwimmende Welle. Bei der U-Scheibenkupplung lässt sich das Distanzelement ohne Zerlegen der Scheibenverbindung aus- und einbauen. Die G-Scheibenkupplung kann Zahnkupplungen ersetzen. Zudem lassen sich weitere Ausführungen mit unterschiedlichen Wellenverbindungsmethoden ausstatten wie Power-Lock, Keilnut oder Klemmung.

Dank ihrer verschleißfreien Teile haben die Echt-Flex-Kupplungen eine sehr lange Lebensdauer. Sie sind ganz aus Metall gefertigt. Zudem gibt es keine gleitenden oder sich bewegenden Teile und damit keine Reibflächen, so dass die Schmierung entfällt. Daher halten die Kupplungen extrem hohen Temperaturen stand und eignen sich aufgrund ihrer spezialbehandelten Oberflächen praktisch für jede Umgebung. Aufgrund ihrer Spielfreiheit eignen sie sich für den Einsatz an Servomotoren und überhaupt für alle Anwendungen,  die eine hochpräzise Kraftübertragung erfordern. Das optimierte Lamellendesign ermöglicht die hohe Torsionsfestigkeit, die wiederum für eine deutlich verringerte elastische Verformung sorgt. Damit können selbst geringfügige Drehbewegungen präzise auf die angetriebene Seite übertragen werden. Bei der Kupplungskonstruktion wurden unnötige Flanschbereiche entfernt und durch eine quadratische Nabe ersetzt. Dadurch ergibt sich das geringe Trägheitsmoment.

Lambda Rollenkette

Weiterhin präsentiert TSUBAKI in Stuttgart die fünfte Generation seiner wartungsfreien BS/DIN Lambda Rollenkette. Die Buchsen sind ölimprägniert und bestehen aus Sintermetallen. Die Schmiermittelzusammensetzung sowie die Methoden zur Ölimprägnierung wurden auf den Prüfstand gestellt und optimiert. Ihre überarbeitete Geometrie und eine verbesserte Wärmebehandlung erhöhen nun die Leistungsfähigkeit der Lambda-Kette. Die mikroskopischen Poren in den nahtlosen Sinterbuchsen wurden unter Vakuum mit einem Hochleistungsschmiermittel gefüllt. Die verbesserte Buchsenkonstruktion ermöglicht eine 50 % längere Verschleißfestigkeit. Die Bolzenoberfläche der Lambda-Serie ist mit einer härtenden Spezialbeschichtung versehen, welche eine dauerhafte Eigenschmierung gewährleistet. Diese erhöht die Lebensdauer der Kette und verringert den Wartungsaufwand. Der spezielle Senkvernietungsbolzen erleichtert die Demontage der Kette. Die patentierte Stanzringverdichtung der Verbindungsglieder stellt sicher, dass sich die Kette bis zur vollen Nennleistung spezifizieren lässt.

Zip-Ketten-Linearantrieb

Auch die nach dem Reißverschlussprinzip funktionierende ZIP-Kette, eingebaut in einem Linearantrieb, wird auf dem Messestand für Aufsehen sorgen. Damit gehören besonders in einbaubegrenzten Anwendungen die Platzprobleme der Vergangenheit an. Die zum Patent angemeldete Kettentechnologie fungiert gleichzeitig als Schub- und Zugkette und verbindet wie ein Reißverschluss zwei Ketten miteinander. Die Kette verschwindet ganz im Kettenspeicher, während bei Druckluft oder Hydraulikzylindern Platz für den fest installierten Zylinder benötigt wird. Im Vergleich zu Spindelantrieben und Druckluft- bzw. Hydraulikzylindern mit z. B. 18 m/s gestattet der ZIP-Ketten-Linearantrieb einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb von 36 m/min. Je nach Einsatzfall verbraucht er weniger als 1/30 Strom im Vergleich zum Betrieb mit hydraulisch betriebenen Zylindern. Mit speziellen Kettenrädern erreicht er sogar einen Wirkungsgrad von 90 %.

Greiferkette

Last but not least zeigt TSUBAKI die zum Formen, Befüllen und vakuumdichten Verpacken dienende Greiferkette. Sie basiert auf der leistungsstarken Rollenkette, deren speziell ausgelegte bewegliche Greifer einen zuverlässigen Halt und eine exakte Positionierung ermöglichen. Die Greiferkette vom Typ M wurde für den erweiterten Betrieb konzipiert. Ihre Federn sind für mehr als zehn Millionen Zyklen unter hohen Geschwindigkeiten ausgelegt. Das Federdesign ermöglicht eine optimale Klemmkraft, hohe Zähigkeit und große Genauigkeit. Mit der nach außen geöffneten Schwenköffnung  lässt sich ein optimaler Produkteinzug für einen glatten Produkttransport realisieren. Die Greiferketten eignen sich u. a. für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Elektronikfertigung oder Medizintechnik.

Alle vorgestellten Produkte erfüllen die strengen Umwelt-Standards des Unternehmens und wurden daher mit dem TSUBAKI "Eco Link"-Logo versehen.

Motek Halle 3, Stand 3207

Bilder:

Tsubaki-Motek2012-1.jpg: Die neuen spielfreien Echtflex-Kupplungen von TSUBAKI laufen schmierungsfrei und bieten eine hohe Torsionssteifigkeit und Präzision.

Tsubaki-Motek2012-2.jpg: Die neue RS-Lambda Rollenkette bietet eine 50 % bessere Verschleißfähigkeit

Tsubaki-Motek2012-3.jpg: Die Zip-Kette ist gleichzeitig Schub- und Zugkette und funktioniert ähnlich dem Reißverschlussprinzip.

Tsubaki-Motek2012-4.jpg: Die Greiferkette basiert auf der leistungsstarken Rollenkette, deren speziell ausgelegte bewegliche Greifer zuverlässigen Halt und exakte Positionierung ermöglichen.

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de