Pressemitteilung

Bodelshausen 03.07.2015

Printversion:

Intelligent vorgegriffen

Zur diesjährigen Motek präsentiert der Mechatronik-Spezialist Gimatic wieder zahlreiche Neuheiten aus dem breiten Mechatronik-Programm. Insbesondere werden die Besucher die zwei neuen Optionen der Mechatronik-Greifer interessieren: Greifkraftvorgabe und Erfassung der Backenposition.

Der Mechatronik-Greifer mit der Option Greifkraftvorgabe erhält diese direkt über die Steuerung oder mittels separatem Triggergerät. Über eine Analogwertvorgabe 0 V - 10 V lässt sich über die Steuerung direkt die benötigte Greifkraft einstellen. Somit kann man auch sehr filigrane Bauteile handeln, ohne diese zu zerstören. Optional kann über ein Zwischengerät (Trigger) der benötigte Analogwert vorgegeben und auf der Steuerkarte des Greifers gespeichert werden. Dies wird dann notwendig, wenn der Anwender an der Anlage über keinen freien Analogausgang verfügt, jedoch eine definierte Greifkraft einstellen möchte.

Zudem ist es so unmöglich, unkontrollierte Veränderungen der Greifkraft herbeizuführen, wie es zum Beispiel medizin- und pharmatechnische Anwendungen verbieten. Eine manuell durch den Werker herbeigeführte, ungewollte Änderung der Greifkraft ist nun ausgeschlossen. Mit dieser Funktion erfüllt der Greifer die für eine Validierung notwendigen Vorgaben für besagte Anwendungen.

Die Positionen der Greiferbacken wurden bisher über die am Greifer optional angebrachten Sensoren erfasst. Da dies immer zusätzlichen Installationsaufwand und Einstellungsarbeiten verursachte, hat Gimatic nun hochauflösende Encoder in die Mechatronik-Greifer integriert. Diese erfassen direkt die Positionen der Backen, so dass auf den Einsatz von Sensorik verzichtet werden kann.

Der Mechatronik-Spezialist zeigt zudem noch einmal neben vielen anderen Innovationen den im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit dem IPA Stuttgart entwickelten GMP-tauglichen Mechatronik-Greifer. Seine Greiferhülle erfüllt alle Vorgaben, um als GMP geprüft zu gelten. Nach der Markteinführung 2014 ist das Interesse an diesen Greifen groß. So verkauft sie zum Beispiel ein japanischer Roboterhersteller schon als Systemlösung „Roboter – Greifer“. Auf diversen Messen und letztlich auf der Achema zeigten weitere Robotikhersteller und -anwender starkes Interesse an diesen Greifern.

Motek Halle 4, Stand 4228

Bild:

Motek15.jpg: Die Mechatronik-Greifer von Gimatic warten mit zwei neuen Optionen zur diesjährigen Motek auf: Greifkraftvorgabe und Erfassung der Backenposition.

#### Kontakt:

#### Gimatic Vertrieb GmbH, Brunnenstraße 51, 72411 Bodelshausen

#### Tel.: 07471/96015 0, Fax: 07471/96015 19

E-Mail: zentrale@gimaticvertrieb.de , Web: www.gimaticvertrieb.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presse Service Büro GbR, Strogenstraße 16, 85465 Langenpreising, Tel.: 08762/73 77 532, Fax: 08762/73 77 533, E-Mail: angela.struck@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de