Pressemitteilung

Gilching, 25.01.12

Langfassung für Print:

Rollenketten als Selbstversorger

Wartungsfreie Antriebselemente schonen nicht nur die Umwelt

Der Einsatz konventioneller ölbasierter Schmiermittel auf Kettenantrieben war lange Zeit in vielen Anwendungen problembehaftet. Aufgrund höherer Anforderungen in puncto Sauberkeit in Branchen wie der Papierverarbeitenden Industrie, Verpackungstechnik und Elektronik spielen wartungsarme Ketten eine immer wichtigere Rolle. Die Antriebsketten der "Lambda"-Serie von TSUBAKI besitzen ein internes Schmiersystem, welches die Abnutzung von Schlüsselkomponenten minimiert sowie die betroffenen Bauteile und die Umgebung gleichzeitig vor Verschmutzungen schützt.

Die erste Generation der Lambda-Serie brachte TSUBAKI bereits 1988 auf den Markt. Die aktuelle Generation bietet eine noch längere Lebensdauer und eine höhere Verschleißfestigkeit. Einsatz finden die Lambda-Ketten in der Antriebs- und Fördertechnik.

Raffiniertes Funktionsprinzip

Bei der Lambda-Kette handelt es sich um eine Rollenkette, bei der eine spezielle Buchse eingesetzt wird, die aus porösem Sintermaterial besteht. Mittels Vakuumprozess wird in die Kapillaren das Öl eingebracht und somit ein Reservoir in der Kette für Schmiermittel angelegt. Im Laufe des Betriebes kann das Schmiermittel durch Erwärmung und Kapillarwirkung an die Oberfläche der Sinterbuchse kommen und so einen leichten Schmierfilm bilden. Die Kette benötigt damit keine nachträgliche bzw. zusätzliche Schmierung mehr, weil sie sich selbst mit dem nötigen Schmierstoff versorgt. Die Rollenketten sind kompatibel mit Standard-BS/DIN und ANSI-Kettengrößen. Weil die Gelenke der Kette stets geschmiert sind, werden die Reibungskräfte minimiert, welches die Abnutzung verringert. Das senkt die Kosten für die Kettenwartung. Insbesondere in Branchen und bei Anwendungen, in denen bisher traditionell teure Schmiermittel verwendet wurden, kann nun auf zusätzliche Kettenschmiermittel auch in schwierigen Umgebungen verzichtet werden.

Wartungsfreundliches Design

Die Kette verbindet alle Vorteile einer schmiermittelarmen Anwendung mit einem praktischen, einfach montierbaren Design (BS Serie). Es basiert auf der sogenannten Senkvernietung, die der leichten Demontage der Kette dient. Die patentierte Stanzringverdichtung, sprich das Kettenglied mit dem die Kette verschlossen wird, trägt zur Erhöhung der Dauerfestigkeit bei. Das heißt: Normalerweise ist das Verschlussglied das schwächste Glied insbesondere hinsichtlich längeren Belastungszyklen. Durch die definierte Materialverdichtung an den gestanzten Löchern der Verschlusslasche wird eine Erhöhung der Materialspannung in diesem Bereich und somit eine höhere Festigkeit erreicht, die sich positiv auf die Dauerfestigkeit auswirkt.

Mit der Lambda-Serie lassen sich praktisch in jeder Anwendung der Wartungsaufwand reduzieren und die Produktivität steigern. Durch den gesunkenen Bedarf, die Ketten auszutauschen sowie durch das Einsparen von Schmiermitteln spart der Anwender gegenüber Ketten mit automatischen oder manuelle Schmiermittelversorgung Kosten. Der Betriebstemperaturbereich beträgt abhängig von dem in der Sinterbuchse verwendeten Schmierstoff -10° bis +230 °C, ohne dabei Kompromisse bei der Schmiermittelleistung einzugehen.

Standard-Rollenketten problemlos ersetzen

Die Kette kann direkt Standard-Rollenketten ersetzen, lediglich Standardkettenräder werden benötigt. Im Gegensatz zu normal geschmierten Ketten laufen die Lambda-Ketten trocken, sprich sauber. Es gibt sie in den Größen 06B – 24B in Einfach- und Duplexausführung. TSUBAKI hält diese im Gegensatz zu den wartungsarmen Ketten anderer Hersteller stets auf Lager. Sowohl für BS/DIN als auch bei ANSI steht eine große Auswahl an Anbauteilen zur Verfügung. Zudem bietet das Sortiment für besondere Anwendungen die speziell korrosionsgeschützte Version Lambda-N.E.P. und die X-Lambda-Serie mit besonders hoher Lebensdauer.

Nach jahrelanger Entwicklung umfasst die Lambda-Serie nun nicht mehr nur wartungsfreie Standard-Ketten sondern auch eine Anzahl anderer Varianten in der ANSI-Ausführung. Die Hochleistungsserie Lambda weist im Gegensatz zu der Standard-ANSI-Lambda-Serie eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Stoßbelastungen auf. Damit eignet sie sich besonders für raue Umgebungen, in der die Kette großen Kräften ausgesetzt ist. Anwendungen finden sich auch in kompakten Antrieben und Geräten mit begrenzten Platzverhältnissen sowie mit hoher Übertragungsleistung, Nutzlast und Zugfestigkeit.

Speziell für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie wurde die Lambda KF-Serie entwickelt. Bei dieser Lambda-Kette wird ein für den Lebensmittelbereich konzipiertes Öl (NSF-H1 konform) in der Kette verwendet.

Bilder:

Lambda Kette1.jpg: Die wartungsfreie Kette der Lambda-Serie von TSUBAKI schmiert sich selbst

Lambda Kette2.jpg: Funktionsweise von wartungsfreien Ketten

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de