Pressemitteilung

Gilching, 10.03.2016

Kurzfassung:

Faltenfreie Haut

Die Verpackung von Lebensmitteln erfolgt oft schnell und hygienisch auf Tiefziehmaschinen. Schlägt hier z. B. das Verpackungsmaterial Falten, kommt es zum Maschinenausfall. Ein nicht unwesentliches Element bei der Durchführung von Folien durch die Maschine ist die Greiferkette von TSUBAKI. Diese Förderkette muss zuverlässig arbeiten, um den nötigen Produktionsausstoß sicherzustellen. Sie kann Herstellungs- und Wartungskosten sparen wie das Beispiel einer Maschine zur Verpackung von Lebensmitteln zeigt: Die darin verbaute Greiferkette greift die Folie und führt sie positionsgenau durch die Maschine, in der die Lebensmittel abgefüllt, versiegelt und verpackt werden. Das grundlegende Design verwendet spezielle Anbauteile in Form der Greifer, welche die Folie während des ganzen Verpackungsvorgangs in Position halten. Dabei öffnen sich die Greifer am Anfang und am Ende der Förderlinie mittels spezieller Kettenräder. Weil herkömmliche Greifer oftmals vertikal öffnen und sich dadurch nur ein kleiner Öffnungsspalt ergibt, kann das dazu führen, dass die Folie nicht richtig eingefädelt wird und beim Weitertransport durch die Maschine Falten wirft. Die Konstruktion der TSUBAKI Greifer ermöglicht einen größeren Öffnungsspalt zum Einfädeln der Folie und verhindert so die Faltenbildung. Die Kette verwendet dabei eine Spiralfeder mit quadratischem Querschnitt, der in der Regel größer ist als bei herkömmliche Designs.

Bild:

Greiferkette.jpg: Greiferkette für den einfachen Umstieg auf TSUBAKI Premium-Qualität

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-100, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presse Service Büro GbR, Strogenstraße 16, 85465 Langenpreising, Tel.: +49 8762 7377 532
Fax: +49 8762 7377 533, E-Mail: angela.struck@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de