Pressemitteilung

Gilching, 06.04.2016

Onlineversion:

Scharnierbandketten für gerade und kurvengängige Förderlinien der Getränkeindustrie

TSUBAKI präsentiert zwei neue Kunststoffscharnierbandketten für den Getränkebehältertransport: Die kurvengängige „TTUPM-H“ wurde mit einem weltweit einzigartigen Hybridbolzen ausgestattet, der einen stabilen und ruhigen Kettenlauf in Kombination mit einer Magnet-Förderschiene gewährleistet. In gerade verlaufenden Förderlinien sorgt die Kette vom „Typ WT2515-M“ mit einem selbstsichernden Bolzen für einfache Handhabung.

In kurvengängigen Getränkeförderern setzen Erstausrüster häufig Führungsschienen mit integrierten Magneten ein. Die magnetischen Anziehungskräfte sorgen für eine bessere Haftung der darüber laufenden Scharnierbandkette, die üblicherweise mit Metallbolzen versehen ist. Da die Metallbolzen in der feuchten Umgebung der Getränkeanlagen zur frühzeitigen Korrosion neigen, hat TSUBAKI mit der TTUPM-H eine neue Scharnierbandkette entwickelt, die mit einem Hybrid-Bolzen versehen ist. Dieser verfügt über die gewünschten magnetischen und erforderlichen korrosionsbeständigen Eigenschaften.

Der Hybrid-D-Bolzen besteht aus einem kunststoffummantelten Metallkern, der die Anziehungskräfte der Magnet-Führungsschiene nutzt. Somit ist ein optimaler Halt der Kette auf der Magnet-Führungsschiene gegeben. Die Hybrid-D-Bolzen sind zudem ca. 15 Prozent leichter als herkömmlich verwendete Metallbolzen. Damit wird ein optimiertes Gleichgewicht der magnetischen Anziehung zwischen Kette und Magnet-Führungsschiene erreicht.

Die Hybrid-D-Bolzen sind aus speziellen technischen Kunststoffen gefertigt. Die Kunststoffe von Bolzen und Scharnierplatte sind tribologisch optimal aufeinander abgestimmt, womit der Gelenkverschleiß minimiert und eine höhere Lebensdauer erreicht werden. Zudem ist der Metallkern durch die Kunststoffummantelung gegen Korrosion geschützt.

Der Typ WT2515-M für gerade verlaufende Förderlinien verwendet speziell abgesetzte, selbstsichernde Kunststoffbolzen. Im Gegensatz zu herkömmlich gesteckten und mit Sicherungsstück gesicherten Typen können sich hier keine Verschlussstücke lösen. Das einfache Design der abgesetzten, selbstsichernden Kunststoffbolzen erleichtert zudem die Handhabung bei Montage und Demontage.

Die kurvengängige TTUPM-H und die gerade verlaufende WT215G-M lassen sich auf derselben Rahmenstruktur einsetzen. Mehrspurige Förderlinien können so einfach umgesetzt werden.

Bild:

Scharnierbandkette4.jpg: Kombination der kurvengängig und gerade verlaufenden Typen

Keywords:

Tsubaki, Antriebstechnik, Antriebselemente, Scharnierbandkette, Leichtbau, Kunststoff, Getränkeindustrie, Lebensmitteltechnik

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presse Service Büro GbR, Strogenstraße 16, 85465 Langenpreising, Tel.: +49 8762 7377 532
Fax: +49 8762 7377 533, E-Mail: angela.struck@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de