Pressemitteilung

Gilching, 13.05.2016

Langfassung:

Patentierter Verschleißindikator verhindert Ausfallzeiten bei großen Kettenrädern

Wechsel auf den Punkt

Eine traditionelle Verschleißprüfung unterliegt auch bei Kettenrädern oft nur der subjektiven Beurteilung durch den Prüfer. Die Folgen sind immer mit Kosten verbunden: Entweder wird das Ersatzteil zu früh ausgetauscht oder es kommt zum Ausfall der Maschine, weil das Kettenrad nicht mehr funktionstüchtig ist. Der führende Hersteller von antriebstechnischen Produkten TSUBAKI schafft nun die Problematik mit einer patentierten Verschleißanzeige aus der Welt.

Moderne Zahnräder bieten eine lange Lebensdauer, zuverlässige Leistungsübertragung und widerstehen hohen Stoßbelastungen. Dennoch verschleißen auch sie im Laufe der Zeit: Das Zahnprofil verändert sich und führt so nicht mehr optimal die Rolle der Antriebskette. Als Folge wird sich der Verschleiß von beiden Maschinenelementen, den Kettenrädern und der Kette beschleunigen. Das wiederum führt zum Verlust der Kettenspannung. Möglicherweise überspringt die Kette oder schlimmstenfalls gibt es einen Totalausfall.

Weil die Abnutzung der Bauteile über einen längeren Zeitraum erfolgt, ist ihr tatsächlicher Grad schwer feststellbar. Im schlimmsten Fall führt eine zu hohe Belastung des Antriebs zu Verletzungen des Personals, Schäden an der Ausrüstung oder es kommt zum Produktionsausfall.

Verschleiß identifizieren

Mit der neuen Verschleißanzeige von TSUBAKI lässt sich der Kettenradverschleiß eindeutig identifizieren. Mit einer Kettenteilung von >38,1 mm kann das Kettenrad rechtzeitig vor einem Versagen ersetzt werden. Frühzeitige Ausfälle sind damit passé. Mehr noch: Auch eine zu frühe Investition in Ersatzteile wird vermieden. Damit können die Instandhalter exakt die erforderliche Wartung planen. Das wiederum wirkt sich positiv auf die Reduzierung der Gesamtkosten bzw. Total Cost of Ownerships (TCO) aus.

Die Verschleißanzeige funktioniert einfach und effektiv: Sie ist in Form von Markierungen auf der Seite des Kettenrades in Nähe der Kettenradzähne angebracht und damit genau dort, wo die Rolle der Antriebskette den meisten Druck auf das Kettenrad ausübt. Im Laufe der Zeit verschleißt genau hier das Kettenradprofil. Eine Markierung am Kettenrad zeigt an, wann die durch Materialabtrag reduzierte Zahnflanke ausgetauscht werden muss.

Die Verschleißanzeige kann bei ANSI-Standardkettenrädern der Teilungen 31,75 mm bis 63,50 mm sowie kundenspezifisch gefertigten Kettenrädern ab 50,8 mm eingesetzt werden. Standardmäßig werden die Kettenradzähne gehärtet angeboten, damit sie auch den höchsten Stoßbelastungen standhalten. Einsatz finden solche Bauteile vor allem im Bergbau bei Brecheranlagen, Reclaimern, Suttelcars bzw. Erdbohrmaschinen sowie beim Schüttguthandling wie es in Becherwerken, Förderanlagen oder Trommelantrieben vorkommt.

Bilder:

Verschleissanzeige1.jpg: Kettenrad mit Verschleißanzeige

Verschleissanzeige2.jpg: Die Markierung am Kettenrad zeigt an, wann die durch Materialabtrag reduzierte Zahnflanke ausgetauscht werden muss.

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-100, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presse Service Büro GbR, Strogenstraße 16, 85465 Langenpreising, Tel.: +49 8762 7377 532
Fax: +49 8762 7377 533, E-Mail: angela.struck@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de