Pressemitteilung

Gilching, 16.7.2012

Kurzfassung für Print:

## Zahn um Zahn

Die nach dem Reißverschlussprinzip funktionierende ZIP-Kette des Antriebsspezialisten TSUBAKI gibt es jetzt eingebaut in einem Linearantrieb. Damit gehören besonders in einbaubegrenzten Anwendungen die Platzprobleme der Vergangenheit an. Die zum Patent angemeldete Kettentechnologie fungiert gleichzeitig als Schub- und Zugkette und verbindet wie ein Reißverschluss zwei Ketten miteinander. Die Kette verschwindet ganz im Kettenspeicher, während bei Druckluft oder Hydraulikzylindern Platz für den fest installierten Zylinder benötigt wird. Im Vergleich zu Spindelantrieben und Druckluft- bzw. Hydraulikzylindern mit z. B. 18 m/min gestattet der ZIP-Ketten-Linearantrieb einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb von 36 m/min. Je nach Einsatzfall verbraucht er weniger als 1/30 Strom im Vergleich zum Betrieb mit hydraulisch betriebenen Zylindern. Mit speziellen Kettenrädern erreicht er sogar einen Wirkungsgrad von 90 %. Der ZIP-Ketten-Linearantrieb ist mit dem Eco Link Logo gekennzeichnet.

Bild:

Zip-Ketten-Linearantrieb1.jpg: Die Zip-Kette ist gleichzeitig Schub- und Zugkette und funktioniert ähnlich dem Reißverschlussprinzip

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de