Pressemitteilung

Gilching, 26.07.2017

Langfassung:

Kurvengängige Ketten für effiziente Warenlager im B2B- und B2C-Markt

Nahtlos durch den Wendekreis

Immer mehr Industrieunternehmen führen auf ihren Webseiten Onlineshops ein und auch der Onlineversand-Handel für Consumer-Artikel wächst unaufhaltsam. Beide elektronische Geschäftsbeziehungen benötigen hocheffiziente Logistik- und Materialflusssysteme für die vom Kunden erwarteten schnellen Auslieferungen. Die Rollenketten von TSUBAKI machen da auch vor den Kurven nicht Halt.

Oft werden in den Förderlinien von Warenlagern aus Rollen und Bändern bestehende Führungssysteme eingesetzt, die über Ketten geführt oder angetrieben werden. Diese befördern die Waren in der Regel nicht nur in eine Richtung, sondern führen auch nahtlos Richtungswechsel durch. Kommt es beispielsweise zu einer 90 Grad-Kurve müssen die eingesetzten Ketten mühelos durch die Kurve führen. Der führende Hersteller von Rollenketten TSUBAKI bietet solche kurvengängigen Rollenketten, auch Seitenbogenketten genannt.

Diese werden wie Standardrollenketten nach den Grundmaßen der DIN gefertigt. Die Kurven-Gängigkeit wird durch ein vergrößertes Gelenkspiel realisiert. Dazu werden die Bolzen bzw. Buchsen mit einem höheren Spiel von Innen- zu Außenlasche ausgelegt. Umgesetzt wird das durch reduzierte Bolzendurchmesser und ballig ausgeführte Kettengelenkbauteile.

Die weiteren Standardmaße wie Kettenteilung, Rollendurchmesser und innere Breite bleiben nach DIN bestehen, so dass Standardkettenräder problemlos eingesetzt werden können. Wie bei einer Standardkette ist auch hier grundsätzlich darauf zu achten, dass die kurvengängige Kette mittig in die Kettenradspur einläuft.

Anwendungsspezifische Ausführungen

Je nach Einsatzfall bietet TSUBAKI spezielle Kettenausführungen: Während die kurvengängige Standardkette aus Karbonstahl einer Nachschmierung bedarf, bietet eine wartungsfreie kurvengängige Kette einen schmiermittelfreien und dadurch sauberen und wartungsarmen Betrieb. Für den erhöhten Korrosionsschutz eignet sich eine speziell beschichtete oder in Edelstahl ausgeführte Kette.

Anbauteile erweitern Einsatzspektrum

Der Hersteller bietet verschiedene Anbaubauteile, die das Einsatzspektrum der Ketten über die reine Antriebsfunktion hinaus erweitern. So lassen sich zum Beispiel mittels Winkellaschen Bänder führen. Oder verlängerte Bolzen können zum Aufclipsen von besonders ausgestalteten Kunststoffträgern dienlich sein.

Das Standardprogramm enthält Ketten von ½ bis 1 Zoll sowie Langgliederketten von 1 bis 2 Zoll nach DIN 8188. Abhängig von der Kettengröße können dabei Kurvenradien von 1200 bis 350 mm erzielt werden. Weitere Kettengrößen bzw. -ausführungen sind auf Anfrage möglich.

Neben dem Einsatz in der Logistik eignen sich die Seitenbogenketten für die Herstellung und Reinigung in Hängeförderlinien der Textil-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie.

Bild:

Kurvenkette.jpg: Mit den kurvengängigen Ketten von TSUBAKI lassen sich schnelle Richtungswechsel in Warenlagern realisieren.

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-111, Fax: 08105/7307-100

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Presse Service Büro GbR, Strogenstraße 16, 85465 Langenpreising, Tel.: +49 8762 7377 532
Fax: +49 8762 7377 533, E-Mail: angela.struck@presseservicebuero.de, www.presseservicebuero.de