Pressemitteilung

Dauchingen, 05.09.11

Langfassung für Print:

Geheimtipp-Schnittstelle

Das Systemhaus KOCO MOTION, Hersteller und Distributor kompakter hochintegrierter elektrischer Antriebe und Motion Control-Produkte zeigt auf den Herbstmessen Motek und SPS/IPC/Drives seine neuesten Produktinnovationen.

Ein Highlight ist die neue Schnittstelle "MODBUS TCP" in den bewährten integrierten Schrittmotorantrieben "MDrive Plus" und "MDrive Hybrid". Sie steht in der programmierbaren Ausführung Motion Control zur Verfügung. MODBUS TCP hat sich neben Profinet IO, EtherNet/IP, EtherCAT und Powerlink als Industriestandard für die industrielle Kommunikation etabliert. Basierend auf der Ethernet TCP/IP-Datenübertragung entwickelt sich MODBUS TCP zunehmend als Geheimtipp unter den Industrial-Ethernet-Netzwerken. Diese Entwicklung ist dem einfachen und jahrelang bewährten MODBUS RTU-Protokoll zu verdanken. Dadurch lassen sich die MDrive-Antriebe an entsprechende Steuerungen oder IPC problemlos einbinden.

Die integrierte hochauflösende Mikroschrittansteuerung mit bis zu 51.200 Mikroschritten pro Umdrehung ermöglicht sehr präzise Bewegungen und Positionierungen. Externe Sensoren, Endlagenschalter etc. können direkt an die ebenfalls integrierten Ein-/Ausgänge angeschlossen werden.

Die patentierte "Closed-Loop"-Steuerung Hybrid-Motion-Control (HMI) verhindert in den MDrive Hybrid-Antrieben das für Schrittmotoren typische „Außer-Tritt-Fallen“. Bei Überlast regelt die HMI mit Hilfe des integrierten Encoders die Drehzahl gegebenenfalls bis zum Stillstand herunter. Der Motor verhält sich somit wie ein DC-Servo-Antrieb und muss deswegen nicht mehr entsprechend überdimensioniert werden. In der Motorflanschgröße NEMA 23 (56 x 56 mm) stehen jeweils vier Motorlängen zur Verfügung. Das  maximale Drehmoment beträgt 2 Nm. Zudem gibt es eine Version als Linearaktuator mit Trapezgewindespindel.

Diese integrierten Schrittmotorantriebe eignen sich für eine Vielzahl von Positionieranwendungen beispielsweise in Automatisierungstechnik, Messtechnik oder Medizintechnik. Dabei lassen sie sich sehr einfach und schnell in die Anwendung integrieren.

Motek: Halle 9, Stand 9008

SPS/IPC/Drives : Halle 1, Stand 538

Bilder:

Modbus1.jpg: KOCO MOTION hat seine integrierten Schrittmotorenantriebe jetzt mit der Schnittstelle MODBUS TCP ausgestattet, im Bild MD23

Modbus2.jpg: Schrittmotorantriebe MDrive Ethernet Systems von KOCO MOTION

#### Kontakt:

#### KOCO MOTION GmbH, Niedereschacher Str. 54, 78083 Dauchingen

Tel.: 07720 / 995 858-0, Fax: 07720 / 995858-9

E-Mail: info@kocomotion.de, Web: www.kocomotion.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pressebüro: AS Presse Service, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262, 
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de

, E-Mail: angela.scheufler@aspresseservice.de, www.aspresseservice.de